## Slide 1: Thème Mise en place d’une solution de sécurité dans un réseau local à l’aide d’équipements Aruba et FortiGate
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Formation et de le l'Enseignement Professionnels
Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle
« IMERZOUKENE MOHAMED AREZKI »
Tizi-Ouzou
Réalisé par :
Mr LOUNES SID ALI
Encadré par :
Mr A.TOUAT
1
Dirigé par :
Mme Z.LEBOUR
Promotion 2025
Mémoire fin de formation
Système Numérique option Informatique et Réseaux informatique
Cas: SNC RAM ELECTRO

## Slide 2
Introduction
01
Problématique
02
Les Objectifs
03
L’organisme d’acceuil
04
La sécurité informatique
05
Présentation de switch Aruba et pare feu FortiGate
06
Conception
et Réalisation
Conclusion
2
PLAN DE TRAVAIL

## Slide 3: Introduction
Ce mémoire traite de la sécurisation d’un réseau local (LAN) à travers la mise en place de VLANs, de pare-feux FortiGate et de mécanismes de filtrage d’accès, appliqués au réseau local d’une entreprise publique et qui est réalisé au sein de la société SNC RAM ELECTRO, spécialisée dans le déploiement de solutions informatiques et réseaux.
3

## Slide 4
Problématique
Comment concevoir et mettre en œuvre une solution de sécurité adaptée au réseau local de l’entreprise, permettant à la fois de segmenter, sécuriser et assurer la résilience de l’infrastructure, tout en intégrant les services modernes (Wi-Fi, VoIP) nécessaires à son évolution ?
4

## Slide 5
Objectif de notre étude:
L’objectif principal de ce travail est donc de proposer une démarche pragmatique et structurée pour mettre en place d’une solution de sécurité au niveau des commutateurs aruba et pare-feu fortigate, adaptés au contexte et aux besoins de l’organisation.
5

## Slide 6
Présentation de l'organisme d'accueil
6

## Slide 7: 1. Présentation de SNC RAM ELECTRO :
— Raison Sociale : SNC RAMELECTRO AIT RAMDANE ET CIE
— Siège social : Zhun Sud Quartier B ilot 03 Bis local 46, 47, 55, 56 Nouvelle Ville TIZI-OUZOU
— Téléphone : 026.18.24.88/89/90 / Fax : 026.18.24.91
— Mobile : 0561 68 48 62 / 64
— E-mail : ram@ramelectro.dz
— Date de création de la société : 25/08/1998
— siège social est constitué de deux étages d’une superficie de 360
7

## Slide 8: Domaine d’activité
— Bureau d’étude et de conseil en informatique (consulting).
— Ventes en gros de matériels informatique et de machines de bureau, leurs accessoires et fournitures.
— Installation de réseaux et traitement de données.
— Réparation matériel informatique et bureautique
8

## Slide 9
Organigramme SNC RAMELECTRO
9

## Slide 10: 2. Présentation du champ d’étude:
Les informations concernant l’étude de l’existant (structure de l’organisation, situation informatiques) restent confidentiélles, elle sont donc omises ou anonymisés.
10

## Slide 11
Infrastructure Informatique
11

## Slide 12
Schéma de réseau
12

## Slide 13: Les critiques
— Les switchs Aruba de et étages ne sont pas interconnectés par une liaison redondante
— Tous les utilisateurs et services sur le même réseau plat (partage le même domaine de diffusion), ce qui engendre les conséquences suivantes :
— Propagation facilitée des virus/malwares
— Exposition des données sensibles
— Trafic broadcast excessif
— Absence complète de réseau sans fil
— Pas de solution VoIP déployée
— Aucune configuration STP (Spanning Tree Protocol) en place. Risque de tempêtes de broadcast en cas d’ajout de liens redondants
13

## Slide 14: Solutions proposées
— Déploiement du réseau sans fil (Wi-Fi);
— Segmenter le réseau LAN en VLANs;
— Routage inter-VLAN via sous-interfaces dans le fortigate;
— Services DHCP/DNS centralisés;
— Déploiement de solution VoIP;
— Ajout d’une liaison redondante entre les switchs des et étages;
— Configuration du MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol);
— Politiques de sécurité;
— Filtrage avancé des flux dans le FortiGate;
— Supervision et synchronisation.
14

## Slide 15
La sécurité informatique
15

## Slide 16
1. Les réseaux locaux virtuels (VLAN)
VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique.
16

## Slide 17
Types de VLANs
VLAN de données
VLAN par défaut
VLAN natif
VLAN de gestion
17

## Slide 18
2. Les trunks
Un trunk est une liaison physique unique capable de transporter simultanément le trafic de plusieurs VLAN.
18

## Slide 19
3. Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)
Une bonne configuration est strictement recommandée afin d’éviter les problèmes ci-dessous:
Tempêtes de broadcast
Duplication de trames
Instabilité des tables CAM
MSTP résout ces problèmes en:
Créant une topologie logique sans boucle tout en conservant la redondance physique.
19

## Slide 20
4. Le pare-feu
Un pare-feu (ou firewall) est un dispositif de sécurité destiné à assurer une protection entre un réseau local et un autre réseau, tel qu’un second réseau interne ou internet.
Un pare-feu peut être matérielle ou logiciel, dédié à la gestion et au filtrage du trafic réseau
20
« Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit. »

## Slide 21
Présentation de switch Aruba et pare feu FortiGate
21

## Slide 22
22

## Slide 23
Conception
et Réalisation
23

## Slide 24
1. Conception
La conception s’appuie sur les solutions proposées et vise à garantir performance, résilience et évolutivité, en intégrant les switchs Aruba ProVision, le pare feu FortiGate, des points d’accès Wi-Fi et de VoIP.
24

## Slide 25
25

## Slide 26
Solutions techniques
26

## Slide 27
Solutions techniques
27

## Slide 28: Solutions techniques
Politiques FortiGate avec ACL et filtrage des flux pour réduire les risques.
Configuration d’une route statique pour diriger le trafic vers internet.
Configuration du profil nommé filtre zone qui bloque la catégories Internet Radio and TV.
création d’une politique nommée zone to wan pour permettre l’accès à Internet depuis les VLANs (10,20,30,40,50,60,70) et en associe le profils de sécurité filtre zone.
Création d’une politique nommée invité to internet pour permettre l’accès à Internet depuis le VLAN 80 et en associe le profils de sécurité par défaut.
Créer et appliquer un profil de filtrage web pour bloquer l’accès à Facebook (Vlan 10,20,30,40,50,60,70).
Politique d’isolation entre vlan80 (invite) et les autre vlan.
28

## Slide 29: Solutions techniques
Les téléphones IP reçoivent des adresses (192.168.90.2–192.168.90.254) à partir de standard téléphonique dans le VLAN 90. QoS priorise le trafic RTP pour la qualité vocale.
Ajout d’une liaison entre le switchs Aruba premier étage et deuxième étage . MSTP est configuré pour éviter les boucles réseau, adapté aux VLANs multiples.
Activation de SNMPv3 (VLAN 100) pour le serveur SNMP et NTP pour synchro nisation avec le FortiGate.
Déploiement de points d’accès pour chaque étage (VLAN 80 : 192.168.80.1–192.168.80.254 pour invités).
29

## Slide 30
2. Réalisation
30
Notre travail a été réalisé avec l’outil de simulation GNS3, ou nous avons utilisé: 3 commutateurs Aruba-CX, 1 pare-feu fortigate avec image version 7.0.9, 3 virtual PC pour les test ping et 1 image ISO windows pour test accés à facebook .

## Slide 31
Création des VLANs
31

## Slide 32
Création des VLANs
32

## Slide 33
Création des VLANs
33

## Slide 34
Création des VLANs
34

## Slide 35
Routage inter VLAN
35

## Slide 36
Route statique
36

## Slide 37
Filtrage web
37

## Slide 38
Filtrage web
38

## Slide 39
Filtrage web
39

## Slide 40
Accès à Internet
40

## Slide 41
Accès à Internet
41

## Slide 42
Accès à Internet
42

## Slide 43
Bloquer Facebook via un filtre web
43

## Slide 44
Bloquer Facebook via un filtre web
44

## Slide 45
Bloquer Facebook via un filtre web
45

## Slide 46
Bloquer Facebook via un filtre web
46

## Slide 47
Bloquer Facebook via un filtre web
47

## Slide 48
Bloquer Facebook via un filtre web
48

## Slide 49
Izolation du trafic
49

## Slide 50
Izolation du trafic
50

## Slide 51
Politique crée
51

## Slide 52
Configuration de NTP
52

## Slide 53
Accéder à l’interface graphique de ArubaOS-Switch
53

## Slide 54
Accéder à l’interface graphique de ArubaOS-Switch
54

## Slide 55
Accéder à l’interface graphique de ArubaOS-Switch
55

## Slide 56
Configuration des switch
56

## Slide 57
Configuration des switch
57

## Slide 58
Configuration des switch
58

## Slide 59
Configuration des switch
59

## Slide 60
Configuration des switch
60

## Slide 61
Configuration des switch
61

## Slide 62
Configuration des switch
62

## Slide 63
Configuration des switch
63

## Slide 64
Configuration des switch
64

## Slide 65
Configuration des switch
65

## Slide 66
Vérification
66

## Slide 67
Vérification
67

## Slide 68
Vérification
68

## Slide 69
Vérification
69

## Slide 70
Vérification
70

## Slide 71
Vérification
71

## Slide 72
Vérification
72

## Slide 73: Conclusion
La sécurisation d’un réseau local demeure un élément essentiel pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données. La mise en place des VLANs, du pare-feu FortiGate et du protocole MSTP a permis de renforcer à la fois la sécurité et la stabilité du réseau. Cette étude démontre qu’une analyse rigoureuse et une bonne maîtrise des technologies permettent de sécuriser efficacement une infrastructure locale.
73

## Slide 74
Merci pour votre attention
74